泰安昌业机械设备有限公司桥隧自动化工程特种设备、钢模板设计制造生产线建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

建设单位:	泰安昌业机械设备有限公司

编制单位:	泰安昌业机械设备有限公司

2018年09月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:陈倩

填 表 人：陈倩

| 建设单位： | （盖章） | 编制单位： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话: | 18661300028 | 电话: | 18661300028 |
| 邮编: | 271000 | 邮编: | 271000 |
| 地址: | 泰安市岱岳区满庄镇工业开发区上泉路西，天颐大道以北，泰安市三源聚鑫机械加工有限公司院内 | 地址: | 泰安市岱岳区满庄镇工业开发区上泉路西，天颐大道以北，泰安市三源聚鑫机械加工有限公司院内 |

目  录

前 言	1

表一 建设项目基本情况	2

表二 建设项目工程分析	3

表三 主要污染物产生及治理情况	9

表四 环评结论及审批决定	10

表五 工况调查及质控措施	14

表六 验收监测内容	16

表七 验收监测结果	17

表八 环保检查结果	20

表九 环评批复对照表	21

表十 验收监测结论及建议	22

附图一 地理位置图	24

附图二 周边关系图（或周围敏感目标图）	25

附图三 厂区平面图	26

附件一 批复	27

附件二 工况证明	28

附件三 建设项目竣工环境保护验收监测的函	29

附件四 防渗证明	30

附件五 备案证明（应急预案文案）及环境保护管理制度	31

附件六 生活垃圾清运协议	46

附件七 危险废物回收企业营业执照、危险废物收集经营许可证及危废合同	49

附件八 土地证明或厂房租赁合同	57

附件九 夜间不生产证明	61

附件十 山东泰诺检测科技有限公司计量认证证书	62

附件十一 检测报告	63

附件十二 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	68

# 前 言

泰安昌业机械设备有限公司桥隧自动化工程特种设备、钢模板设计制造生产线建设项目位于泰安市岱岳区满庄镇工业开发区上泉路西，天颐大道以北，泰安市三源聚鑫机械加工有限公司院内，项目占地面积4464m2，项目建设主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。项目总投资50万元，其中环保投资为2.8万元，环保投资占总投资比例的5.6%。项目劳动定员30人，全年生产时间300天，每天生产8小时，年工作时间2400小时。

2017年04月泰安昌业机械设备有限公司委托济南博瑞达环保科技有限公司编制《泰安昌业机械设备有限公司桥隧自动化工程特种设备、钢模板设计制造生产线建设项目环境影响报告表》，2017年12月08日取得泰安市岱岳区环境保护局“关于泰安昌业机械设备有限公司桥隧自动化工程特种设备、钢模板设计制造生产线建设项目环境影响报告表的审批意见”（泰岱环审报告表[2017]第130号）。

2018年08月，泰安昌业机械设备有限公司启动自主验收工作，并进行自查，委托山东泰诺检测科技有限公司承担了该项目的监测工作。山东泰诺检测科技有限公司于2018年08月29日-30日对该项目进行了现场监测，泰安昌业机械设备有限公司在此基础上编制了本验收监测报告。

在验收报告编制过程中，我们得到了各级领导的大力支持和热情指导，也得到了山东泰诺检测科技有限公司的积极配合，在此表示衷心地感谢！

# 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 桥隧自动化工程特种设备、钢模板设计制造生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 泰安昌业机械设备有限公司 |
| 建设项目性质 | (新建 (改扩建 (技改 (迁建 |
| 建设地点 | 泰安市岱岳区满庄镇工业开发区上泉路西，天颐大道以北，泰安市三源聚鑫机械加工有限公司院内 |
| 主要产品名称 | 桥隧自动化工程特种设备、钢模板设计制造 |
| 设计生产能力 | 2100吨/年 |
| 实际生产能力 | 2100吨/年 |
| 建设项目环评时间 | 2017年04月 | 开工建设时间 | 2017年07月 |
| 调试时间 | 2017年09月 | 验收现场监测时间 | 2018年08月29日-30日 |
| 环评报告表 审批部门 | 泰安市岱岳区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 济南博瑞达环保科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 济南为民环保设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 济南为民环保设备有限公司 |
| 投资总概算 | 50 | 环保投资总概算 | 3 | 比例 | 6% |
| 实际总概算 | 50 | 环保投资 | 2.8 | 比例 | 5.6% |
| 验收监测依据 | 1、国务院令 《建设项目环境保护管理条例》（第682号）； 2、生态环保部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号） 3、《建设项目竣工环境保护验收办法》公告，国环规环评[2017]4号 4、泰环审[2018]34 号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收管理的补充通知》 （2018年03月30日）； 5、泰环函[2018]5号文《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收管理的通知》（2018年01月） 6、济南博瑞达环保科技有限公司编制的《泰安昌业机械设备有限公司桥隧自动化工程特种设备、钢模板设计制造生产线建设项目环境影响报告表》2017年04月； 7、泰安市岱岳区环境保护局关于《泰安昌业机械设备有限公司桥隧自动化工程特种设备、钢模板设计制造生产线建设项目》的审批意见，（泰岱环审报告表[2017]第130号）2017年12月； 8、泰安昌业机械设备有限公司关于委托山东泰诺检测科技有限公司进行建设项目竣工环境保护验收监测的函。 |
| 验收监测评价标准 标号、级别 | 1、GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控浓度限值要求； 2、GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1工业企业厂界环境噪声排放限值中3类标准要求。 3、GB 18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单中的相关要求。 |

# 表二 建设项目工程分析

2.1工程建设内容： 2.1.1 地理位置 项目位于泰安市岱岳区满庄镇工业开发区上泉路西，天颐大道以北，泰安市三源聚鑫机械加工有限公司院内（项目地理位置图见附图一）。 2.1.2项目主要建设内容 泰安昌业机械设备有限公司建设桥隧自动化工程特种设备、钢模板设计制造生产线建设项目。本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。 本项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程内容类别 环评阶段 实际建设 变更情况 主体工程 加工车间 建筑面积4464m2钢结构 与环评相符 无 辅助工程 办公室 砖混结构 与环评相符 无 公用工程 供水 生产不用水，生活用水采用自来水 与环评相符 无 排水 经化粪池处理后由污水管网排入龙泉污水处理厂 与环评相符 无 供电 由满庄供电所提供 与环评相符 无 环保工程 废气治理 焊接烟尘无组织排放，加强车间通风 与环评相符 无 废水治理 化粪池 为园区共用 无 固废治理 主要为钢材下脚料、铁屑，车间内分区存放，定期外卖；废机油、废切削液委托有资质的单位处理 与环评相符 无 噪声治理 消声、隔声等措施。 与环评相符 无 2.1.3主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-2 表2-2项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量（台） 环评阶段 实际建设 环评阶段 实际建设 1 剪板机 --- --- 1 1 2 数控加工中心数控剪板机 --- --- 1 1 3 折弯机 --- --- 1 1 4 数控火焰切割机 --- --- 1 0 5 等离子切割机 --- --- 1 1 6 3辊卷板机 --- --- 1 1 7 钻床 --- --- 1 1 8 气体保护焊机 --- --- 30 12 9 空压机 --- --- 30 1 10 行车 3T 3T 1 1 11 行车 5T 5T 1 1 12 行车 10T 10T 5 5 13 大型铣边机 --- --- 1 1 14 锯床 --- --- 2 2 15 冲压机 --- --- 1 1 16 机械联合冲剪 --- --- 1 1 图2-1 铣边机图片 图2-2 二保焊机图片 图2-3 联合出冲剪机图片 图2-4 电焊机图片 图2-5 3吨行车图片 图2-6 10吨行车图片 图2-7 三滚卷板机图片 图2-8 锯床图片 图2-9 9米剪板机图片 图2-10 钻床图片 f 图2-11 剪板机图片 图2-12 折弯机图片 2.2原辅材料消耗及水平衡： 2.2.1原辅材料本项目主要原辅材料见表2-3 表2-3 原材料及消耗一览表 序号 名称 环评阶段 实际建设 用量（t/a） 来源 用量（t/a） 来源 1 工字钢 350 外购成品 350 外购成品 2 槽型钢 450 外购成品 450 外购成品 3 钢板 750 外购成品 750 外购成品 4 零配件 400 外购成品 400 外购成品 5 电子元器件 150 外购成品 150 外购成品 6 机械油 0.01 外购成品 0.01 外购成品 7 防锈油 0.001 外购成品 0.001 外购成品 2.2.2项目水源及水平衡 （1）供水 本项目只涉及简单的机械加工，无热处理、电镀及喷漆工序，项目生产过程不用水。 项目用水主要为生活系统用水，采用自来水。项目厂区内不设餐厅、宿舍，项目职工定员30人，生活用水量按0.02m3/d.人计算，年用水量约为180m3/a。 （2）排水 项目采用雨污分流系统。雨水排入市政雨水管网。 本项目生产过程不用水，无生产废水的产生及排放。生活污水产生量以用水量的80%计，为144m3/a，排入厂区公用化粪池，经化粪池处理后由污水管网排入龙泉污水处理厂。 2.3主要工艺流程及产物环节 图2-13 生产工艺流程及产污环节图 外购钢材，按照机械图纸下料剪切、钻孔，然后采用折弯机、卷板机进行折弯、卷板等机加工工序，成型后与外购的零配件、电子元件进行焊接组装得到成品。 该流程工艺简单，无热处理、电镀工序和喷漆工序。

# 表三 主要污染物产生及治理情况

3.1废水 项目废水为生活污水，经公用化粪池处理后由污水管网排入龙泉污水处理厂。 3.2废气 项目生产产生的废气主要为焊接过程中产生的少量焊接烟尘及打磨粉尘，经烟尘净化器处理后于车间内排放。 3.3噪声 本项目噪声主要来源于机加工设备运行时产生的噪声，通过合理布局、墙体隔声、基础减振、选用低噪设备、距离衰减等措施进行降噪。 3.4固废 项目固体废物主要为 表3-1 项目固废种类、产生量及处理措施一览表 序号 固废种类 年产生量（t/a） 处理措施 1 生活垃圾 7.5t/a 环卫部门定期清运 2 钢材下脚料、钢屑以及废焊条 60t/a 外售回收利用 3 废机油 0.02t/a 委托山东平福环境服务有限公司处置 4 废切削液 0.1t/a

# 表四 环评结论及审批决定

4.1建设项目环境影响报告表主要结论 1.1项目概况 本项目为泰安昌业机械设备有限公司桥隧自动化工程特种设备、钢模板设计制造生产线项目，泰安市岱岳区满庄镇工业开发区上泉路西，天颐大道以南，系租用泰安市三源聚鑫机械加工有限公司闲置车间进行生产。 项目产品为地铁、隧道液压衬砌台车、连续梁液压行走挂篮隧道防水板自动台车及其他异型钢模板。项目总投资50万元，环保投资三万元，职工定员50人，全年工作时间300天，实行1班工作制，每班8小时。 1.2建设项目产业政策符合性结论 根据《产业结构调整指导目录》(2011年本，2013年修正)，本项目不在限制类和淘汰类之列，属允许类，故本项目符合国家产业政策。 1.3 选址符合性结论 根据满庄镇近期建设规划图，本项目所在地为工业用地，项目建设符合规划。 1.4项目区域环境质量现状结论 评价区域空气SO2、NOX可以满足《环境空气质量标准》（ GB 3095-2012）二级标准要求，PM10、PM2.5受北方干燥气候影响存在超标现象；地表水大漕河因上游水量较小，上游村庄等居民区生活污水未能全部收纳、处理，部分未处理的生活污水直接汇入大漕河，导致 CODCr、BOD5、总氮、氨氮等因子出现超标，已不能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准要求；区域地下水良好，大部分指标均符合GB/T 14848-93中Ⅲ类标准要求；声环境现状可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）3类标准要求；本项目所在区域为工业聚集区，主要地面植被为人工栽植的树木及少量杂草，生态环境质量一般。 1.5 建设项目运营期环境影响结论 1.5.1废气 本项目焊接工序产生的大气污染物主要为焊接烟尘，产生浓度及产生量较少。通过增加车间可开面积，设立易启闭的天窗、侧窗或高侧窗，加强车间的自然通风，该项目焊接烟尘在车间内浓度满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB 16194-1996）的要求，焊接烟尘厂界排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》表2(GB16297-1996)中无组织排放浓度限值要求。 本项目废气经有效环保治理措施后均能达标排放，对区域内环境空气质量影响较小。 1.5.2废水 生产过程无生产废水产生及排放。项目生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入龙泉污水处理厂，项目外排废水量小，经污水处理厂处理达标后排放，不会对周围水环境产生不良影响。 1.5.3噪声 项目噪声主要是机加工设备运行时产生的噪声，经过隔声门窗隔声、吸声材料吸声等措施，并采取有效设备维护及管理，可有效地降低设备噪声对周围环境的影响，本项目车间场界噪声可达到GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准，且项目周围200米范围内无集中居民区等环境敏感点，不会产生扰民现象。本项目噪声对区域声环境影响较小。 1.5.4固体废物 钢材下脚料、钢屑以及焊接产生的废焊条外售回收利用，废机油、废切削液委托有资质的单位处理，不外排；生活垃圾由环卫部门定期清运。项目产生的固体废物不会对环境造成明显影响。 1.6 环境风险 本项目不涉及重大风险源且事故风险概率极低，从环境保护角度分析，本项目环境风险在可接受范围之内。 1.7 清洁生产 从工艺、设备、资源耗用、污染物排放方面看出，本项目符合清洁生产的要求。 1.8 总量控制 项目废水排入龙泉污水处理厂，无二氧化硫和氮氧化物排放。项目无需申请总量指标。 1.9环境综合可行性结论 本项目符合国家产业政策，符合土地利用规划，项目生产过程中产生的各种污染物在相应有效的环保措施及方案下，均可做到达标排放，对环境影响较小。本项目建设从环境保护角度而言是可行的。 4.2审批部门审批决定 泰安昌业机械设备有限公司桥隧自动化工程特种设备、钢模板设计制造生产线建设项目。位于岱岳区满庄镇，占地面积4464m2，总投资50万元。经研究同意建设，项目单位要严格执行《建设项目环境保护管理条例》有关规定。确实落实报告表中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。同时提出如下要求： 废水应做到雨污分流，生活污水经化粪池沉淀处理后排入园区污水管网，进龙泉水务（泰安）分公司处理，同时须满足污水处理厂进水水质要求。 要设置移动式焊接烟尘净化器，确保焊接烟尘达标排放。 项目生产车间要采取减振、降噪等措施，确保噪声达标排放。 废切削液、废机油属于危废，要交由有资质单位处置，并签订合同，要按照《危险废物贮存污染控制标准》及修改单的要求设置危废暂存间。 项目生产过程中产生的边角料收集后外售；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理，生活垃圾收集点做好防渗处理。 积极做好生态保护工作，采取切实可行的措施增加绿化面积和植被覆盖率，防治水土流失。 落实环境风险和社会稳定风险的各项措施对策，将环境风险和社会未定风险降到最低。 对项目潜在的事故隐患，做到提前预防，消除一切不安全因素并制定确实可行的应急预案，切实防止各类事故的发生。 建设项目的性质、规模、地点发生重大变化的，建设单位应当重新报建设项目环境审批手续。 10、严格执行环保“三同时”制度，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

# 表五 工况调查及质控措施

5.1工况调查 定员30人，年工作300天，实行1班制，每天工作8小时，验收监测期间生产负荷见表5-1。 表5-1 验收监测期间生产负荷一览表 监测日期 2018年08月29日 2018年08月30日 产品名称 实际生产能力 设计生产能力 负荷（%） 实际生产能力 设计生产能力 负荷（%） 钢模板 6.1t/天 7t/天 87 6.2t/天 7t/天 88 由表5-1可知，验收监测期间，企业在2天监测期间生产负荷分别为87%、88%。 5.2验收监测质量保证及质量控制 1. 严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等。合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。全程进行质量控制。 2. 参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。 3. 废气：在采样前对采样器流量进行核准，并检查气密性；采样用滤膜称量过程同时称量标准滤膜作质控；无组织排放采样按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）中相关要求进行。 4. 噪声：噪声检测质量控制执行国家环保局《环境检测技术规范》有关噪声部分，声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，风速小于5.0m/s。 表5-2 声级计校准情况表 单位：dB(A) 校准时间 声级计 标准声源 测量前 测量后 校准情况 校准人 2018.08.29 昼间 AWA6228型 多功能声级计 AWA6221B型 声校准器 93.8 93.9 合格 刘正杰谢 璐 2018.08.30 昼间 93.8 93.8 合格 5. 检测数据严格执行三级审核制度。 6. 检测分析方法均采用污染物排放标准列出的标准测试方法及国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法进行。 7. 检测工作在稳定生产状况下进行，检测期间由专人负责监督工况，确保检测期间生产工况在75%以上。

# 表六 验收监测内容

6.1验收监测内容： 通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下： 6.1.1废气 监测点位：在上风向布设1个参照点，下风向布设3个监控点， 共4个监测点； 监测项目：颗粒物，共1项； 监测频次：监测2天，每天4次。 6.1.2厂界噪声 监测点位：在项目东、南、西北、北厂界各布设1个监测点，共4个监测点； 监测项目：等效连续A声级(Leq)； 监测频次：监测2天，每天昼间监测1次。 6.2监测布点示意图

# 表七 验收监测结果

7.1废气 7.1.1验收执行标准 表7-1 废气排放标准限值一览表 污染物名称 标准值 单位 标准来源 颗粒物 1.0 mg/m3 GB 16297- 1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染物大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求 7.1.2废气监测内容 废气监测内容见表7-2。 表7-2 废气监测内容 监测日期 监测因子 监测点位 监测频次 2018.08.29-30 颗粒物 在上风向布设1个参照点，下风向布设3个监控点，共4个监测点； 4次/天，共2天 7.1.3废气监测项目及分析 废气监测项目及分析方法见表7-3。 表7-3 废气监测项目及分析方法一览表 监测项目 监测方法 方法来源 检出限 颗粒物 重量法 GB/T 15432-1995 0.001mg/m3 7.1.4废气监测结果与评价 表7-4 监测期间气象参数表 检测时间 气温（℃） 气压(kPa) 风速（m/s） 风向 天气情况 2018.08.29 第一次 26.2 100.85 1.2 NW 晴 第二次 25.5 100.96 1.4 NW 晴 第三次 24.9 101.02 1.1 NW 晴 2018.08.30 第一次 26.8 100.80 1.2 NW 晴 第二次 25.9 100.89 1.1 NW 晴 第三次 25.1 100.97 1.2 NW 晴 表7-5 废气无组织排放检测结果表 单位：mg/m3 检测项目 检测时间 检测点位 G1上风向 G2下风向 G3下风向 G4下风向 标准 限值 颗粒物 2018.08.29 第一次 0.229 0.345 0.344 0.341 ≤1.0 第二次 0.234 0.349 0.348 0.346 第三次 0.236 0.350 0.350 0.349 2018.08.30 第一次 0.223 0.336 0.335 0.335 第二次 0.225 0.339 0.338 0.339 第三次 0.229 0.341 0.342 0.344 由监测数据可知： 根据2018年08月29日和30日监测结果，厂界无组织排放颗粒物最大浓度为0.350mg/m3，满足GB 16297- 1996《大气污染物综合排放标准》2新污染物大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求。 7.2噪声 7.2.1验收执行标准 表7-6 污染物排放标准限值一览表 项目 污染物名称 标准值 单位 标准来源 厂界 噪声 等效声级 昼间：65 dB(A) GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1工业企业厂界环境噪声排放限值3类要求 7.2.2 厂界噪声监测方法和监测仪器 厂界噪声的监测分析方法与监测仪器详见下表7-7。 表7-7厂界噪声监测方法和仪器一览表 序号 监测项目 监测分析方法 监测仪器 1 厂界噪声 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 AWA6228多功能声级计 7.2.3噪声仪器校准记录见表7-8。 表7-8 噪声仪器校验表 单位：dB(A) 仪器名称 监测 项目 标准值 校验日期 测量前 校正 测量后 校正 是否合格 AWA6221B型声校准器 噪声 94 （标准声源） 2018.08.29 昼间 93.8 93.9 合格 2018.08.30 昼间 93.8 93.8 合格 7.2.4 噪声监测结果及评价 厂界噪声监测结果见表7-9。 表7-9 厂界噪声昼间监测结果 单位：dB(A) 测点 编号 测点 位置 主要声源 08月29日 08月30日 测量值 测量值 1 Z1北厂界 交通噪声及设备噪声 62.0 56.6 2 Z2东厂界 交通噪声及设备噪声 64.9 63.1 3 Z3南厂界 交通噪声及设备噪声 52.2 54.0 4 Z4西北厂界 交通噪声及设备噪声 52.8 55.6 标准值 ≤65 通过现场调查，厂区外50m范围内无居民区等敏感目标，验收监测期间企业夜间不生产。两天的监测结果表明，厂界昼间噪声源主要为本厂工业噪声及交通噪声，夜间噪声源主要为自然声及交通噪声。厂界昼间噪声监测值范围为52.2~64.9dB(A)，噪声符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区标准要求。

# 表八 环保检查结果

8.1环保管理制度（具体内容见附件）及人员分工 根据《中华人民共和国环境保护法》“为认真执行全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的环境方针，搞好苯单位的环境保护工作，特制定本管理制度。 公司成立安全生产委员会，负责公司环保制度和环保技术监督工作。总经理任全生产委员会主任，副总经理任副主任，各单位一级主管是安全生产委员会成员，安全环保室设在生产部。 8.2环境风险应急预案制定（具体内容见附件） 为提高企业应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面、协调、可持续发展特制定了该预案。 8.3绿化、生态恢复措施及恢复情况 该项目租赁一个车间进行生产，厂区内有绿化带。

# 表九 环评批复对照表

表9-1 环评批复对照一览表 项目 环评批复要求 实际落实情况 备注 工程内容 泰安昌业机械设备有限公司桥隧自动化工程特种设备、钢模板设计制造生产线建设项目。位于岱岳区满庄镇，占地面积4464m2，总投资50万元； 与批复相符 已落实 废水 废水应做到雨污分流，生活污水经化粪池沉淀处理后排入园区污水管网，进龙泉水务（泰安）分公司处理，同时须满足污水处理厂进水水质要求； 项目废水为生活污水，经公用化粪池处理后由污水管网排入龙泉污水处理厂； 已落实 废气 要设置移动式焊接烟尘净化器，确保焊接烟尘达标排放； 根据2018年08月29日和30日监测结果，厂界无组织排放颗粒物最大浓度为0.350mg/m3，满足GB 16297- 1996《大气污染物综合排放标准》2新污染物大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求。 已落实 噪声 项目生产车间要采取减振、降噪等措施，确保噪声达标排放； 两天的监测结果表明，厂界昼间噪声源主要为本厂工业噪声及交通噪声，夜间噪声源主要为自然声及交通噪声。厂界昼间噪声监测值范围为52.2~64.9dB(A)，噪声符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区标准要求。 已落实 固废 废切削液、废机油属于危废，要交由有资质单位处置，并签订合同，要按照《危险废物贮存污染控制标准》及修改单的要求设置危废暂存间；项目生产过程中产生的边角料收集后外售；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理，生活垃圾收集点做好防渗处理。 1.生活垃圾：环卫部门定期清运； 2.钢材下脚料、钢屑以及废焊条：外售回收利用； 3.废机油、废切削液：委托山东平福环境服务有限公司处置。 已落实

# 表十 验收监测结论及建议

10.1验收监测结论 验收监测期间，泰安昌业机械设备有限公司桥隧自动化工程特种设备、钢模板设计制造生产线建设项目的主体工程正常生产，环保设施正常运转，实际生产负荷大于设计负荷的75%，符合验收监测条件的要求，验收结果有效。其验收结论如下： 10.1.1废水 项目废水为生活污水，经公用化粪池处理后由污水管网排入龙泉污水处理厂。 10.1.2废气 根据2018年08月29日和30日监测结果，厂界无组织排放颗粒物最大浓度为0.350mg/m3，满足GB 16297- 1996《大气污染物综合排放标准》2新污染物大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值要求。 10.1.3噪声 两天的监测结果表明，厂界昼间噪声源主要为本厂工业噪声及交通噪声，夜间噪声源主要为自然声及交通噪声。厂界昼间噪声监测值范围为52.2~64.9dB(A)，噪声符合GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区标准要求。 10.1.4固废 表10-1 建设项目固废产生一览表 序号 固废种类 年产生量（t/a） 处理措施 1 生活垃圾 7.5t/a 环卫部门定期清运 2 钢材下脚料、钢屑以及废焊条 60t/a 外售回收利用 3 废机油 0.02t/a 委托山东平福环境服务有限公司处置 4 废切削液 0.1t/a 10.2验收结论 泰安昌业机械设备有限公司桥隧自动化工程特种设备、钢模板设计制造生产线建设项目环保手续齐全，无重大变更，基本落实了环评批复中的各项环保要求，建立了相应的环保管理制度，监测的主要污染物能达标排放，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件。 10.3建议 1、项目应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管理制度，定期检查制度、设备维护和检修制度。 2、工厂应加强环保宣传教育工作，强化各项环境管理工作。自觉接受市、区环保主管部门对公司环保工作的监督指导。

# 附图一 地理位置图

# 附图二 周边关系图（或周围敏感目标图）

# 附图三 厂区平面图

# 附件一 批复

# 附件二 工况证明

# 附件三 建设项目竣工环境保护验收监测的函

# 附件四 防渗证明

# 附件五 备案证明（应急预案文案）及环境保护管理制度

# 附件六 生活垃圾清运协议

# 附件七 危险废物回收企业营业执照、危险废物收集经营许可证及危废合同

# 附件八 土地证明或厂房租赁合同

# 附件九 夜间不生产证明

# 附件十 山东泰诺检测科技有限公司计量认证证书

# 附件十一 检测报告

# 附件十二                                           建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：泰安昌业机械设备有限公司                         填表人（签字）：                        项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 桥隧自动化工程特种设备、钢模板设计制造生产线建设项目 | 项目代码 | C419 | 建设地点 | 泰安市岱岳区满庄镇工业开发区上泉路西，天颐大道以北，泰安市三源聚鑫机械加工有限公司院内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 其他未列明制造业 | 建设性质 | (新建 □ 改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 2100吨/年 | 实际生产能力 | 2100吨/年 | 环评单位 | 济南博瑞达环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 泰安市岱岳区环境保护局 | 审批文号 | 泰岱环审报告表[2017]第130号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2017年07月 | 竣工日期 | / | 排污许可证申领时间 | / |
|  | 环保设施设计单位 | 济南环为民环保设备有限公司 | 环保设施施工单位 | 济南环为民环保设备有限公司 | 本工程排污许可证编号 | / |
|  | 验收单位 | 泰安市岱岳区环境保护局 | 环保设施监测单位 | 山东泰诺检测科技有限公司 | 验收监测时工况 | ＞75% |
|  | 投资总概算（万元） | 50 | 环保投资总概算（万元） | 3 | 所占比例（%） | 6 |
|  | 实际总投资 | 50 | 实际环保投资（万元） | 2.8 | 所占比例（%） | 5.6 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | 2 | 噪声治理（万元） | / | 固体废物治理（万元） | 0.8 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400 |
| 运营单位 | 泰安昌业机械设备有限公司 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | / | 验收时间 | 2018.08.29-30 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 化学需氧量 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 氨氮 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 石油类 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 废气 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 二氧化硫 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 烟尘 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 工业粉尘 | —— | 0.350 | ≤1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 氮氧化物 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 工业固体废物 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；

工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

打包出厂

生活污水

公用化粪池

污水管网

龙泉污水处理厂

烟尘

烟尘净化器

车间无组织排放

道 路

邻厂

道 路

道 路

G1

G2

G3

G4

▲Z1

▲Z22

▲Z3

▲Z4

注：О表示无组织检测点；

▲表示噪声检测点。